## Slide 1
지능형 도로체계(ITS)
AI 기반 실시간 교통 이상탐지 시스템 — 개인 프로젝트 기획서
정체 · 역주행 · 급정거 · 불법정차 · 과속을 자동으로 감지하는 컴퓨터 비전 파이프라인

## Slide 2
1. 프로젝트 개요
1
목표
영상에서 차량을 검출·추적해 교통 흐름을 분석하고, 이상 상황을 자동 감지
2
차별점
번호판 인식은 부가 기능으로 축소, 핵심은 이상탐지 로직 설계
3
대상
고속도로/시내도로 CCTV 영상 기반 실시간 모니터링
02

## Slide 3
2. 이상탐지 핵심 기능
정체/혼잡
단위 시간당 통과 차량 수 급감 + 평균 속도 저하
역주행
차량 이동 벡터 방향이 차선 기준 방향과 반대
급정거/사고 추정
프레임 간 속도 변화율이 임계값 이상 급감
불법 정차
특정 위치에서 차량 이동량이 N초 이상 0에 가까움
과속
구간 통과 시간 기반 속도 추정치가 제한속도 초과
03

## Slide 4
3. 기술적 접근 단계
1
차량 추적
YOLO로 검출 후 ByteTrack으로 ID 부여, 위치 이력 확보
→
2
이동 벡터 계산
차량 ID별 좌표 변화로 방향·속도 산출
→
3
규칙 기반 1차 탐지
임계값 기준으로 이상 후보 플래그
→
4
통계 기반 2차 검증
정상 흐름 데이터로 이상치(outlier) 판단 (선택)
04

## Slide 5
4. 기술 스택
차량 검출
YOLOv8
차량 추적
ByteTrack / DeepSORT
번호판 인식(부가)
EasyOCR
백엔드
Python (FastAPI)
DB
SQLite / MySQL
대시보드
웹 대시보드 (실시간 시각화)
05

## Slide 6
5. 개발 단계
1
데이터 수집
2
차량 검출 모델
3
추적 로직
4
이동 벡터/속도
5
이상탐지 규칙
6
통계 고도화
7
번호판 인식
8
대시보드/PC 연동
9
테스트·정리
5·6단계(이상탐지 규칙 설계, 통계 고도화)가 프로젝트의 핵심 차별점입니다.
06

## Slide 7
6. 예상 난이도 포인트
1
ID 스위칭
차량 추적 시 같은 차량이 다른 ID로 잡히는 문제
2
임계값 설정
이상탐지 임계값의 주관성 — 실제 데이터 기반 튜닝 필요
3
속도-정확도
실시간 처리 속도와 정확도 간의 트레이드오프
07

## Slide 8
Thank you
지능형 도로체계(ITS) — AI 기반 실시간 교통 이상탐지 시스템